## Slide 1
KSCE 2026 CONVENTION
온톨로지 기반 지식그래프를 활용한 댐 운영 의사결정 지원 LLM 프레임워크 구축
Development of an LLM Framework for Dam Operation Decision Support Using an Ontology-based Knowledge Graph
문경민*․신주영**․장상범***․조수빈****
Moon, Kyeungmin ・ Shin, Ju-Young ・ Jang, Sangbeom ・ Cho, Subin
*국민대학교 건설시스템공학과 석사과정 **국민대학교 건설시스템공학과 교수 ***국민대학교 건설시스템공학과 석사과정 ****국민대학교 건설시스템공학과 석사과정
서론
댐 운영 판단에는 방류 승인 기록, 수문기상 시간 자료, 규정의 홍수기 제한수위를 함께 확인해야 하나, 자료마다 형식과 이름이 달라 사람이 일일이 연결해야 함
대규모 언어모델(LLM) 단독 활용은 답변의 근거를 확인하기 어려워, 외부 자료를 검색해 답변에 활용하는 검색증강생성(RAG) 이 쓰이나, 자료 간 관계와 출처를 함께 다루려면 구조화된 지식이 필요함
본 연구는 온톨로지 기반 지식그래프(KG) 를 RAG 기반 검색 및 LLM 답변 생성과 연계하여, 운영자의 근거 기반 의사결정을 지원하는 프레임워크를 구축함
핵심 용어
  Table 1. 핵심 용어
용어 | 설명
온톨로지 / Class / Entity | 댐 운영 분야의 대상 종류(Class, 예: 댐)와 관계·속성을 정리한 의미 구조. Entity는 Class에 속한 실제 개체(예: 충주댐)
관계 / Data Property | 관계는 개체 사이의 연결(예: 승인이 운영행위를 허가함), Data Property는 개체가 가진 값(예: 승인일)
CQ | Competency Question. 온톨로지가 답할 수 있어야 하는 질문으로, 필요한 Class·관계를 정하는 기준
지식그래프 (KG) | 온톨로지에 실제 개체·관계·값을 채운 그래프. Neo4j(그래프 DB)에 저장하고 Cypher(연결 패턴으로 찾는 질의 언어)로 조회
구조화 자료 / 문서 자료 | 표(구조화 자료)는 규칙으로 개체·속성에 옮기고, 글 속의 값(승인 비고, 규정 별표)은 규칙으로 추출
외부 저장소 | KG 밖에 둔 측정값 전체(측정자료 저장소)와 규정 원문(문서 저장소). KG에는 찾아가는 키만 둠
RAG | 질문과 관련된 근거를 검색해 LLM에 함께 주고, 그 근거로 답하게 하는 방식
의도 / 근거 묶음 | 의도는 질문이 CQ1~CQ6 중 무엇을 묻는지의 분류(복수 가능), 근거 묶음은 검색한 근거에 출처 번호를 붙여 LLM에 주는 입력
사용 데이터
방류 승인 기록: 한강홍수통제소, 충주·소양강·횡성·광동 4개 댐 승인 80건 (2010-09 ~ 2021-07)
수문기상 시간 자료: K-water, 508,246행 (수위, 저수량, 강우량, 유입량, 총방류량, 저수율)
규정 별표3: 연계운영규정의 홍수기 제한수위 (현행)
댐 기본 정보: K-water, 4개 댐의 댐 코드·이름·유형
연구 질문과 Ontology
  Table 2. 전체 질문과 세부 질문(CQ)
번호 | 질문 (Competency Question)
전체 질문 | 특정 댐의 현재 수문·기상 상태와 운영기준을 확인하고, 선택된 과거 사례의 상태·운영행위·승인·근거를 함께 추적하여 운영 판단을 지원할 수 있는가?
CQ1 | 대상 댐의 현재 수문·기상 상태는 무엇인가?
CQ2 | 선택된 과거 시점 또는 사례의 수문·기상 상태는 어떠했는가?
CQ3 | 해당 과거 시점 또는 사례에서 수행된 운영행위는 무엇이었는가?
CQ4 | 해당 과거 시점 또는 사례의 방류 승인과 승인 내용은 무엇인가?
CQ5 | 현재 대상 댐에 적용되는 운영기준과 기준값은 무엇인가?
CQ6 | 위 정보를 확인할 수 있는 공식 자료 또는 근거문서는 무엇인가?
Ontology: 위 질문에 필요한 Class 6개와 관계 9개, Class별 Data Property를 정의함 (그림 2)
방법론 개요
(a) Ontology 설계
CQ
전체 질문 1개
세부 질문 6개
Class · 관계
Class 6, 관계 9
Data Property
(b) 지식그래프(KG) 구축
원자료 4종
승인 기록
시간 자료
규정 별표3
댐 정보
6단계
전처리
매핑 · 추출
관계 연결
검증 · 저장
KG (Neo4j)
측정자료 저장소
문서 저장소
(c) 질문 응답 (RAG)
사용자
질문
질문 해석
의도 CQ1~6
댐 · 시점
근거 검색
입력 확인
KG · 저장소
조회
근거 묶음
출처 번호 부착
원값 근거
답변 생성
근거 / 판단
분리 작성
저장소에서 읽어 옴
LLM
자동 처리 (규칙)
LLM
굵은 테두리: LLM, 가는 테두리: 정해진 규칙으로 처리
그림 1. 연구의 구성
KG 구축: 원자료 4종을 6단계로 처리하고, 측정값과 원문은 KG 밖 저장소에 둠
근거 검색: 의도로 KG·저장소에서 근거를 모아 출처 번호가 붙은 근거 묶음을 만드는 일은 정해진 규칙에 따라 자동으로 처리함
LLM은 질문 해석과 답변 생성만 맡고, 비교·판단은 LLM이 하되 근거와 판단을 나누어 표시함
KG 구축
6단계: 전처리 → 구조화 자료 매핑 → 문서 자료 추출 → 관계 연결 → 검증 → 저장
승인 기록 한 행은 Approval과 근거자료로, 비고에서 규칙으로 읽은 운영행위는 Operation으로, 별표3의 제한수위는 Criterion으로 만듦. 측정값은 KG에 넣지 않고 찾아가는 키(stationCode)만 둠
Approval
APR:1368
approvalTime = 2012-08-24
approvalContent = “방류시작 15:00; 2000㎥/s”
Criterion
CRI:CR-02
criterionType = 홍수기 제한수위
criterionValue = 138.0
unit = EL.m
Operation
OPR:1368:1
operationType = 탄력적 방류
operationTime = 2012-08-24T15:00
Dam
DAM:1003110
damName = 충주댐
damType = 다목적댐
EvidenceSource
EVI:AP:1368
sourceTitle = 홍수예보 댐방류승인
sourceType = 승인자료
sourceLocator = 순차번호 1368
HydrometeorologicalState
HMS:1003110:수위
variableType = 수위
stationCode = 1003110
authorizes
concernsDam
performedOnDam
appliesToDam
hasHydrometeorologicalState
supportedBy
supportedBy
카드: Class 이름, 개체(Entity) ID, Data Property = 값. 화살표: 관계(Relation) 9종류
그림 2. 지식그래프의 일부: 충주댐 승인 1368번
개체 264, 관계 418. 검증에서 승인–댐 관계의 부재를 발견해 추가하여 승인 80건 모두 댐에서 도달 가능함
근거 검색과 근거 묶음
LLM이 의도(복수 가능)·댐·시점을 뽑아 넘기면 정해진 규칙에 따라 ① 입력 확인 → ② KG 조회(의도별 Cypher) → ③ 측정값·원문 조회 → ④ 근거 묶음 구성 순으로 근거를 모음
  Table 3. 근거 묶음의 구성
근거 구역 | 출처 번호 | 가져오는 근거
1 현재 상태 (CQ1) | [MEA:관측소코드:시각] | 저장된 가장 최근 시각의 수위·저수량·강우량·유입량·총방류량·저수율
2 운영기준 (CQ5) | [CRI:번호] | 제한수위와 별표3 원문
3 운영행위·승인 (CQ3) | [OPR] ← [APR] | 운영행위(종류, 시각)와 그것을 허가한 승인
4 운영 시각 상태 (CQ2) | [MEA:관측소코드:시각] | 운영행위 시각의 6개 변수
5 방류 승인 (CQ4) | [APR:번호] | 승인일, 방류시작, 접수방류량, 비고
6 출처 (CQ6) | [EVI:…] | 승인 기록, 측정자료, 별표3 등 출처와 위치
답변 생성
LLM에는 근거 묶음과 근거 사용 원칙(① 근거만 사실로 쓰고 출처 번호를 붙임 ② 비교·해석은 LLM의 판단임을 밝히고 근거를 적음 ③ 근거에 없으면 “자료에 없음”)을 전달함
  Table 4. 답변의 구성: 근거와 판단의 구분
부분 | 내용 | 규칙
근거 | 질문에 답하는 데 쓴 사실 | 값에 단위와 시각을 붙이고, 문장마다 출처 번호를 붙임
판단 (LLM) | 근거를 비교·해석한 내용 (예: 제한수위와의 차이, 과거 사례와의 유사 여부) | LLM의 판단임을 밝히고, 어떤 근거에서 나온 판단인지 적음
자료에 없음 | 근거 묶음에 없는 내용 (예: 방류 사유) | 단정하지 않고 “자료에 없음”으로 답함
결론
운영 자료를 Ontology에 맞춰 6단계로 KG(개체 264, 관계 418) 로 구축하고 수치·원문은 외부 저장소에 둠
의도에 따라 근거를 찾아 출처 번호가 붙은 근거 묶음으로 정리하고 LLM이 근거와 판단을 나누어 답하는 프레임워크를 구축함
운영자가 현재 상태, 제한수위, 과거 승인·운영행위를 근거와 함께 확인할 수 있어 실무자의 운영 의사결정 지원에 활용할 수 있음
향후 평가 질문 세트로 의도 추출과 답변의 정확도를 검증할 계획임
감사의 글
본 결과물은 기후에너지환경부의 재원으로 한국환경산업기술원의 기후변화 적응 수재해 관리 기술개발사업(R&D)의 지원을 받아 연구되었습니다(RS-2026-25502939). 본 연구는 기후에너지환경부「기후변화특성화대학원사업」의 지원으로 수행되었습니다.
참고문헌
1. Noy, N. F. and McGuinness, D. L. (2001). “Ontology development 101: A guide to creating your first ontology.” Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05.
2. Huang, J., Hou, W., Zhang, S., Du, Z. and Yin, J. (2026). “Dam defects ontology and knowledge graph construction from multi-source hazard data using large language models.” Advanced Engineering Informatics, Vol. 76, 104987.
3. Zhou, Y., Bao, T., Shu, X., Li, Y. and Li, Y. (2023). “BIM and ontology-based knowledge management for dam safety monitoring.” Automation in Construction, Vol. 145, 104649.
4. Li, S., Erickson, C., Zajac, M., Guo, X., Duan, Q. and Gong, J. (2025). “A semi-automated framework for flood ontology construction with an application in risk communication.” Water, Vol. 17, No. 19, 2801.
5. Zhang, D., Ma, G., Qu, T., Wang, X., Zhou, W. and Wang, X. (2025). “A knowledge graph-enhanced large language model for question answering of hydraulic structure safety management.” Advanced Engineering Informatics, Vol. 66, 103468.
6. Purohit, S., Chin, G., Mackey, P. S. and Cottam, J. A. (2024). “GraphAide: Advanced graph-assisted query and reasoning system.” Proc. IEEE Int. Conf. on Big Data (BigData), pp. 3485-3493.
7. Lewis, P. et al. (2020). “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks.” Advances in Neural Information Processing Systems, Vol. 33, pp. 9459-9474.
8. Angles, R. and Gutierrez, C. (2008). “Survey of graph database models.” ACM Computing Surveys, Vol. 40, No. 1, Article 1.