## Slide 1
KSCE 2026 CONVENTION
온톨로지 기반 지식그래프를 활용한 댐 운영 의사결정 지원 LLM 프레임워크 구축
Development of an LLM Framework for Dam Operation Decision Support Using an Ontology-based Knowledge Graph
문경민*․신주영**․장상범***․조수빈****
Moon, Kyeungmin ・ Shin, Ju-Young ・ Jang, Sangbeom ・ Cho, Subin
*국민대학교 건설시스템공학과 석사과정 **국민대학교 건설시스템공학과 교수 ***국민대학교 건설시스템공학과 석사과정 ****국민대학교 건설시스템공학과 석사과정
서론
댐 운영 판단에는 방류 승인 기록, 수문·기상 관측 자료, 운영 규정 등 여러 자료를 함께 확인해야 하나, 자료마다 형식과 이름이 달라 사람이 일일이 연결해야 함
대규모 언어모델(LLM) 단독 활용은 답변의 근거를 확인하기 어려워, 외부 자료를 검색해 답변에 활용하는 검색증강생성(RAG) 이 쓰이나, 자료 간 관계와 출처를 함께 다루려면 구조화된 지식이 필요함
본 연구는 온톨로지 기반 지식그래프(KG) 를 RAG 기반 검색 및 LLM 답변 생성과 연계하여, 운영자의 근거 기반 의사결정을 지원하는 프레임워크를 구축함
핵심 용어
  Table 1. 핵심 용어
용어 | 설명
온톨로지 | 댐 운영 분야의 대상(Class)과 관계·속성을 정리한 의미 구조
Class / 개체(Entity) | Class는 대상의 종류(예: 댐, 승인), 개체는 Class에 속한 실제 대상(예: 충주댐)
관계 / Data Property | 관계는 개체 사이의 연결(예: 승인이 운영행위를 허가함), Data Property는 개체가 가진 값(예: 승인일)
CQ | Competency Question. 온톨로지가 답할 수 있어야 하는 질문으로, 필요한 Class·관계를 정하는 기준
지식그래프 (KG) | 온톨로지에 실제 개체·관계·값을 채운 그래프(개체는 점, 관계는 선)
Neo4j / Cypher | Neo4j는 KG를 저장하는 그래프 데이터베이스, Cypher는 연결 패턴으로 찾는 질의 언어
운영기준 / 근거자료 | 운영기준은 댐에 적용되는 기준(예: 규정 별표3의 홍수기 제한수위), 근거자료는 개체를 확인할 수 있는 출처(승인 기록, 규정 원문 등)
구조화 자료 / 문서 자료 | 구조화 자료는 열·행이 정해진 표, 문서 자료는 글 속에 값이 들어 있는 자료(승인 비고, 규정 별표). 문서 자료의 값은 규칙(키워드, 정규식)으로 추출
외부 저장소 / 키 | KG 밖에 둔 측정값(측정자료 저장소)과 규정 원문(문서 저장소). KG에는 이를 찾아가는 키만 저장
RAG | 질문과 관련된 근거를 검색해 LLM에 함께 주고, 그 근거로 답하게 하는 방식
의도 / 근거 묶음 | 의도는 질문이 CQ1~CQ6 중 무엇을 묻는지의 분류(복수 가능), 근거 묶음은 검색한 근거를 의도별로 모아 LLM에 주는 입력
프레임워크 개요
프레임워크는 세 단계로 구성됨: ① Ontology 설계 → ② KG 구축 → ③ 근거 기반 질의응답
각 단계의 방법을 설명하고, 이해를 돕기 위해 충주댐 승인 기록을 예시로 따라감
1 Ontology 설계
CQ
전체 질문 1개
세부 질문 6개
Class · 관계
Class 6, 관계 9
Data Property
2 KG 구축
원자료 4종
승인 기록
시간 자료
규정 별표3
댐 정보
6단계
전처리
매핑 · 추출
관계 연결
검증 · 저장
KG (Neo4j)
측정자료 저장소
문서 저장소
3 근거 기반 질의응답
사용자
질문
질문 해석
의도 CQ1~6
댐 · 시점
근거 검색
입력 확인
KG · 저장소
조회
근거 묶음
출처 번호 부착
원값 근거
답변 생성
근거 / 판단
분리 작성
저장소에서 읽어 옴
그림 1. 연구의 구성
단계 1. Ontology 설계
운영자가 확인해야 할 질문을 전체 질문 1개와 세부 질문 6개(CQ1~CQ6) 로 정함
이 질문에 답하는 데 필요한 Class 6개와 관계 9개, Class별 Data Property를 정의함
  Table 2. 전체 질문과 세부 질문(CQ)
번호 | 질문 (Competency Question)
전체 질문 | 특정 댐의 현재 수문·기상 상태와 운영기준을 확인하고, 선택된 과거 사례의 상태·운영행위·승인·근거를 함께 추적하여 운영 판단을 지원할 수 있는가?
CQ1 | 대상 댐의 현재 수문·기상 상태는 무엇인가?
CQ2 | 선택된 과거 시점 또는 사례의 수문·기상 상태는 어떠했는가?
CQ3 | 해당 과거 시점 또는 사례에서 수행된 운영행위는 무엇이었는가?
CQ4 | 해당 과거 시점 또는 사례의 방류 승인과 승인 내용은 무엇인가?
CQ5 | 현재 대상 댐에 적용되는 운영기준과 기준값은 무엇인가?
CQ6 | 위 정보를 확인할 수 있는 공식 자료 또는 근거문서는 무엇인가?
Approval
approvalTime
approvalContent
Criterion
criterionType
criterionValue
unit
Operation
operationType
operationTime
Dam
damName
damType
EvidenceSource
sourceTitle
sourceType
sourceLocator
HydrometeorologicalState
variableType
stationCode
authorizes
concernsDam
performedOnDam
appliesToDam
hasHydrometeorologicalState
supportedBy
supportedBy
카드: Class 이름과 Data Property. 화살표: 관계(Relation) 9종류
그림 2. Ontology: Class 6개, 관계 9개, Class별 Data Property
단계 2. KG 구축
자료의 형태에 맞게 6단계로 처리하여 Ontology에 맞는 개체와 관계로 구축함
측정값 전체와 규정 원문은 KG 밖 저장소에 두고, KG에는 찾아가는 키만 저장함
1 전처리
중복·표기 정리, 대상 댐 선택
2 구조화 자료 매핑
표의 열·행을 속성·개체로 옮김
3 문서 자료 추출
글 속의 값을 규칙으로 추출
4 관계 연결
값이 일치하는 개체 쌍에 관계 생성
5 검증
허용 규칙으로 점검, Ontology 보완
6 저장
KG는 Neo4j, 측정값·원문은 저장소
그림 3. KG 구축 6단계
Approval
APR:1368
approvalTime = 2012-08-24
approvalContent = “방류시작 15:00; 2000”
Criterion
CRI:CR-02
criterionType = 홍수기 제한수위
criterionValue = 138.0
unit = EL.m
Operation
OPR:1368:1
operationType = 탄력적 방류
operationTime = 2012-08-24T15:00
Dam
DAM:1003110
damName = 충주댐
damType = 다목적댐
EvidenceSource
EVI:AP:1368
sourceTitle = 홍수예보 댐방류승인
sourceType = 승인자료
sourceLocator = 순차번호 1368
HydrometeorologicalState
HMS:1003110:수위
variableType = 수위
stationCode = 1003110
authorizes
concernsDam
performedOnDam
appliesToDam
hasHydrometeorologicalState
supportedBy
supportedBy
카드: Class 이름, 개체(Entity) ID, Data Property = 값. 화살표: 관계(Relation) 9종류
그림 4. 구축된 KG의 일부 (충주댐 승인 1368번)
구축된 KG의 예시: 자료의 한 건이 Class에 맞는 개체(Approval, Operation, Criterion 등)와 근거자료로 만들어지고, 값이 일치하는 개체끼리 관계로 연결됨
단계 3. 근거 기반 질의응답
질문에서 의도(CQ, 복수 가능) 와 대상(댐·시점)을 뽑고, 의도에 따라 KG와 저장소에서 근거를 찾아 출처 번호가 붙은 근거 묶음으로 정리함
근거 묶음을 바탕으로 답변하며, 근거와 판단을 나누어 표시함
질문 해석
질문에서 의도(CQ, 복수 가능)와 대상(댐·시점)을 뽑음
1 입력 확인
의도·대상이 허용 범위인지 확인하고 표기를 맞춤 (범위 밖이면 조회하지 않음)
2 KG 조회
의도별 Cypher 질의 틀로 관계를 따라 개체와 찾아가는 키를 가져옴
3 저장소 조회
키로 측정값·규정 원문을 읽음 (값은 원값 그대로)
4 근거 묶음 구성
의도별 구역으로 모으고 항목마다 출처 번호를 붙임
답변 생성
근거 묶음과 근거 사용 원칙(근거만 사실로, 출처 번호 표기)을 받아 답변
근거: 사실과 출처 번호 / 판단: 판단임을 밝히고 근거 표시 / 없는 내용: “자료에 없음”
그림 5. 질의응답의 처리 단계
근거 묶음 (구역 / 출처 번호)
[MEA:관측소코드:시각]
현재 상태 (CQ1)
[MEA:관측소코드:시각]
운영 시각 상태 (CQ2)
[OPR] ← [APR]
운영행위·승인 (CQ3)
[APR:번호]
방류 승인 (CQ4)
[CRI:번호]
운영기준 (CQ5)
[EVI:…]
출처 (CQ6)
답변 (근거 사용 원칙에 따라 작성)
근거
사실에 단위·시각과 출처 번호 표기
판단
판단임을 밝히고, 근거 번호를 함께 적음
자료에 없음
근거 묶음에 없는 내용은 단정하지 않음
그림 6. 근거 묶음과 답변의 구성
결론
운영 자료를 Ontology에 맞춰 KG로 구축하여, 자료 간 관계와 출처를 함께 다룰 수 있게 함
의도에 따라 근거를 찾아 출처 번호가 붙은 근거 묶음으로 정리하고, 근거와 판단을 나누어 답하는 프레임워크를 구축함
운영자가 현재 상태, 운영기준, 과거 승인·운영행위를 근거와 함께 확인할 수 있어 실무자의 운영 의사결정 지원에 활용할 수 있음
향후 평가 질문 세트로 의도 추출과 답변의 정확도를 검증할 계획임
감사의 글
본 결과물은 기후에너지환경부의 재원으로 한국환경산업기술원의 기후변화 적응 수재해 관리 기술개발사업(R&D)의 지원을 받아 연구되었습니다(RS-2026-25502939). 본 연구는 기후에너지환경부「기후변화특성화대학원사업」의 지원으로 수행되었습니다.